การจัดการสารเคมีของหน่วยวิจัยฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดยส่วนใหญ่เป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การแยกประเภทและบอกคุณสมบัติของสารเคมีจึงเป็นประโยชน์ในการบ่งชี้ความเป็นอันตรายของสารเคมีชนิดนั้นๆ     ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัย  หน่วยวิจัยฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงได้มีระบบการจัดการสารเคมีไว้ ดังต่อไปนี้

- ระบบการจัดแยกประเภทและการจัดเก็บสารเคมี

- ระบบการจัดแยกประเภทของเสียภายในห้องปฏิบัติการ

- ระบบการจัดแยกประเภทและการจัดเก็บสารเคมี

ระบบการจัดแยกประเภทและการจัดเก็บสารเคมีของหน่วยวิจัยฯ   ได้จัดทำขึ้นโดยอาศัยหลักการของศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ซึ่งในการจัดเก็บสารเคมีได้มีการแยกประเภทของสารเคมีออกจากกัน โดยแยกตามคุณสมบัติของสารเคมี ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

- สารเคมีไวไฟ

2.	สารเคมีทำปฏิกิริยา

3.	สารเคมีกัดกร่อน

4. 	สารเคมีอันตราย

ต่อสุขภาพ

5.	สารเคมีปกติ

  - ระดับความเป็นอันตราย ของสารเคมีแต่ละประเภท

1.	สารเคมีไวไฟ  (Flammability Hazard)

ระดับอันตราย      ข้อบ่งชี้ในการแยกระดับอันตราย

0	                เป็นสารที่ไม่ติดไฟ

1	                จุดวาบไฟสูงกว่า 200 ๐F

2	                จุดวาบไฟสูงกว่า100 ๐F แต่น้อยกว่า 200 ๐F

3	                จุดวาบไฟต่ำกว่า 100 ๐F

4	                จุดวาบไฟต่ำกว่า 73 ๐F

- สารเคมีทำปฏิกิริยา  (Reactivity Hazard)

ระดับอันตราย   ข้อบ่งชี้ในการแยกระดับอันตราย

0	           	มีความคงตัวในสภาวะปกติ

1            	มีคงตัวหากมีการเพิ่มความร้อนแต่ไม่อันตรายมาก

2                 	เกิดอันตรายเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ

3	          	อาจเกิดระเบิดเมื่อสั่นสะเทือนหรือร้อน

4	                สามารถเกิดระเบิดอย่างรุนแรงได้ที่อุณหภูมิห้อง

3.	สารกัดกร่อน  (Corrosive Hazard)

ระดับอันตราย      ข้อบ่งชี้ในการแยกระดับอันตราย

0 	                ไม่เกิดการกัดกร่อนในภาวะปกติ

1	                เกิดการกัดกร่อนเพียงเล็กน้อย

2	                เกิดการกัดกร่อนระดับกลาง

3	                เกิดการกัดกร่อนระดับรุนแรง

4	                เกิดการกัดกร่อนรุนแรงซึ่งอาจมีอันตรายอย่างอื่นร่วม

4.	สารอันตรายต่อสุขภาพ (Health Hazard)

ระดับอันตราย        ข้อบ่งชี้ในการแยกระดับอันตราย

0	                   ไม่ทำให้เกิดอันตรายในในภาวะปกติ

1	                    เกิดอันตรายเพียงเล็กน้อย

2	                    เกิดอันตรายเมื่อสัมผัสนาน

3	                    เกิดอันตรายร้ายแรง

4	                    เกิดอันตรายต่อชีวิต

ตัวอย่างฉลากแสดงระดับความเป็นอันตรายของสารเคมี

Ethanol

  - สถานที่ในการจัดเก็บและข้อแนะนำในการจัดเก็บสารเคมีแต่ละประเภท

สถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บควรมีลักษณะดังนี้

-   มีการระบายอากาศเป็นอย่างดี

-  ไม่โดนแสงโดยตรงและไม่ร้อนเกินไป

-   แยกบริเวณการเก็บโดยใช้รหัสสี

-   ชั้นวางต้องติดตั้งหรือประกอบอย่างแน่นหนาและ อยู่ชิดผนัง

-   ห้องจัดเก็บมีประตูปิดมิดชิด

-   ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิง หรือ ป้องกันอยู่ใกล้ห้องเก็บสารเคมี

1.2.1	สารเคมีไวไฟ

ข้อแนะนำในการจัดเก็บสารเคมี :

- ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่นทุกครั้งหลังใช้งาน

- จัดเก็บในตู้หรือชั้นวางที่ระบายอากาศได้ดี แห้ง และไม่ถูกแสงแดดโดยตรง       			- เก็บที่อุณหภูมิห้อง

1. 2.2    สารเคมีทำปฏิกิริยา

ข้อแนะนำในการจัดเก็บสารเคมี :

- ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่นทุกครั้งหลังใช้งาน

- จัดเก็บแยกหรือไกลจากสารเคมีไวไฟหรือวัสดุที่ติดไฟง่าย

1.2.3	สารกัดกร่อน

ข้อแนะนำในการจัดเก็บสารเคมี :

- ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่นทุกครั้งหลังใช้งาน

- จัดเก็บในตู้หรือชั้นวางที่ทนกรดหรือจัดเก็บในตู้ดูดควัน

1.2.4	สารอันตรายต่อสุขภาพ

ข้อแนะนำในการจัดเก็บสารเคมี :

- ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่นทุกครั้งหลังใช้งาน

- จัดเก็บแยกจากสารเคมีประเภทอื่นๆ

1.2.5    สารเคมีปกติ

ข้อแนะนำในการจัดเก็บสารเคมี :

- ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่นทุกครั้งหลังใช้งาน

- จัดเก็บในตู้หรือชั้นวางทั่วไป

  - เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (Material Safety Data Sheets: MSDS) และสัญลักษณ์	เตือนเพื่อความปลอดภัยในการใช้สารเคมีต่างๆ

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ หรือ MSDS เป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ ของสารเคมี เช่น การจำแนกสารเคมีอันตราย ข้อมูลทางกายภาพและเคมี  สารประกอบที่เป็นอันตราย ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการบ่งชี้ความเป็นอันตรายของสารเคมีชนิดนั้นๆ  โดยงานห้องปฏิบัติการวิจัยได้จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือ MSDS ดังกล่าว รวมทั้งได้จัดทำสัญลักษณ์เตือนเพื่อความปลอดภัยต่างๆ  เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการใช้งานสารเคมีแต่ละชนิดได้อย่างปลอดภัย

  - อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานสารเคมี

ประกอบด้วย 2 ส่วน

1.  เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ตู้ดูดควัน ( Fume Hood)

- ตู้ปลอดเชื้อ ( Laminar Flow)

- อ่างล้างตา (Eye Wash)

- ฝักบัวนิรภัย ( Emergency Shower)

2.    อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะบุคคล

- แว่นตานิรภัย ( Chemical Goggles)

- หน้ากาก (Face Protection)

- หน้ากากกรองสารเคมี (Chemical Cartridge   Respirator)

- ถุงมือ (Gloves)

2.   ระบบการจัดแยกประเภทของเสียภายในห้องปฏิบัติการ

หน่วยวิจัยฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดแยกของเสียภายในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทราบถึงประเภท ปริมาณของของเสีย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขนส่งและบำบัด/กำจัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนด    ซึ่งระบบการจัดแยกประเภทของเสียประกอบด้วย

1.   การจัดแยกประเภทของของเสียภายในห้องปฏิบัติการของหน่วยวิจัยฯคณะทันตแพทยศสาตร์

สารเคมีในห้องปฏิบัติการมีจำนวนมากเมื่อต้องการกำจัดจึงต้องแยกประเภทของสารเคมีออกจากกัน โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่นความสามารถอยู่ร่วมกันของสาร โดยเมื่อทิ้งหรือจัดเก็บร่วมกันต้องไม่ทำปฏิกริยารุนแรงทำให้เกิดการระเบิด เกิดแก๊สพิษ หรือเกิดสารประกอบตัวใหม่ที่เป็นพิษเกิดขึ้น ตลอดจนทำให้เกิดความสะดวกในการจัดส่งเพื่อกำจัดต่อไป ในส่วนของหน่วยวิจัยฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีหลักการของการแยกประเภทของเสียภายในห้องปฏิบัติการโดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

- Chemical waste : ได้แก่ของเสียที่เกิดจากสารเคมีอันตราย ซึ่งแบ่งออกเป็น 11 กลุ่ม ดังนี้

  - Acidic waste : ได้แก่ของเสียที่เป็นกรด  หมายถึง ของเสียที่มีค่า pH ต่ำกว่า 7 และมีกรดแร่ปนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5 % เช่นกรดซัลฟูริก  และกรดไนตริก เป็นต้น

  - Alkaline waste : ได้แก่ของเสียที่เป็นเบส หมายถึง ของเสียที่มีค่า pH สูงกว่า 7 และมีเบสปนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5 % เช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์   เป็นต้น

  - Hydrocarbon constant only C,H,O waste :ได้แก่ของเสียที่เป็นสารประกอบ   ไฮโดรคาร์บอนในกลุ่ม แอลกอฮอล์   เอสเทอร์   คีโตน  อาลดีไฮด์   กลีเซอรอล  และกรดอ่อน เช่นกรดอะซิติก เป็นต้น

  - Hydrocarbon constant only N,S,P waste :  ได้แก่ของเสียที่เป็นสารประกอบ  ไฮโดรคาร์บอนในกลุ่ม เอไมด์ ไพริดิน โทลูอีน เป็นต้น

1.5   Halogenated  hydrocarbon waste :   ได้แก่ของเสียจำพวก ฟีนอล และคลอโรฟอร์ม

1.6   Heavy metal containing waste :     ได้แก่ของเสียที่มีโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ เช่น

ตะกั่ว สังกะสี เงิน และทองแดงเป็นต้น

1.7  Hg containing waste:ได้แก่ของเสียที่มี ปรอทเป็นองค์ประกอบ เช่นสีย้อมบางประเภท

1.8  Casinogenic waste :  ได้แก่ของเสียที่มีสารก่อมะเร็งเป็นองค์ประกอบ   เช่น

เอทิเดียมโบรไมด์

2.	Bio hazard waste : ชีววัตถุอันตราย  ได้แก่ของเสียจำพวกขยะติดเชื้อ เช่น เศษผ้าก็อซ สำลี

ถุงมือ เข็มฉีดยา ใบมีด เป็นต้น

- Radio hazard waste : ได้แก่ของเสียที่สามารถทำให้เกิดรังสีอันตราย เช่น แบตเตอรี่ และฟิล์ม เป็นต้น

- Unknown waste : ได้แก่ของเสียที่ไม่ทราบองค์ประกอบ

- ของเสียอื่นๆ เช่นหลอดไฟ เศษเครื่องแก้ว เป็นต้น

- การจัดเก็บของเสียอันตรายภายในห้องปฏิบัติการ

ในการจัดเก็บของเสียอันตรายภายในห้องปฏิบัติการของหน่วยวิจัยฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ นั้น ได้มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- จัดเตรียมภาชนะจัดเก็บของเสียให้ถูกต้องตามประเภทของของเสีย

- ติดฉลากระบุหมายเลขและประเภทของของเสีย

- บันทึกของเสียภายในห้องปฏิบัติการ

การจัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ในการจัดเก็บของเสีย

- ภาชนะสำหรับวัดปริมาตรของของเสีย : ใช้กระบอกตวง 100 มิลิลิตร หรือขนาด 1 ลิตร

- ภาชนะสำหรับจัดเก็บของเสีย : ใช้ถังที่มีปากกว้างพอสมควรและมีฝาปิดชนิดเกลียวหมุนซึ่งปิดได้สนิท ขนาดประมาณ 20 ลิตร และขวดแก้วขนาด 2.5 ลิตร

สถานที่จัดเก็บของเสีย

สถานที่จัดเก็บของเสียแบ่งออกเป็น 2  จุดคือ

- สถานที่จัดเก็บของเสียประจำห้องปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งจะมีภาชนะบรรจุของเสียแต่ละประเภทเป็นขวดแก้วขนาด 2.5 ลิตร

- สถานที่จัดเก็บของเสียในสถานที่เก็บรวบรวมของเสียประจำอาคาร  ซึ่งจะมีภาชนะบรรจุของเสียแต่ละประเภทเป็นถังที่มีปากกว้างพอสมควรและมีฝาปิดชนิดเกลียวหมุนซึ่งปิดได้สนิท ขนาดประมาณ 20 ลิตร

- สถานที่จัดเก็บของเสียในสถานที่เก็บรวบรวมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการ

สถานที่จัดเก็บของเสียประจำอาคาร

การติดฉลากบนภาชนะบรรจุของเสีย

- มีขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน

- ระบุหมายเลขและประเภทของของเสีย

- ระบุชนิดของของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

- ระบุอันตรายของของเสียบางประเภท

- ระบุช่วงเวลาของการจัดเก็บของเสีย

การระบุหมายเลขและประเภทของของเสีย

| หมายเลข | ประเภทของเสีย | ภาชนะในการจัดเก็บ | ปริมาณของการจัดเก็บ | สถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ของเสียที่เป็นกรด (Acidic waste) | ถัง PE ชนิดทนกรดด่างและการกัดกร่อน ขนาด 20 ลิตร หรือเก็บไว้ในขวดแก้วมีฝา ปิดมิดชิด | 70-80% ของปริมาตรภาชนะ | สถานที่จัดเก็บของเสีย ในสถานที่เก็บรวบรวม ของเสียประจำอาคาร |
| 2 | ของเสียที่เป็นเบส (Alkaline waste) | ถัง PE ชนิดทนกรดด่างและการกัดกร่อน ขนาด 20 ลิตร มีฝาปิดมิดชิด | 70-80% ของปริมาตรภาชนะ | สถานที่จัดเก็บของเสีย ในสถานที่เก็บรวบรวม ของเสียประจำอาคาร |
| 3 | ของเสียที่มี Hydrocarbon : C,H,O เป็นองค์ประกอบ (Hydrocarbon constant only C,H,O waste) | ถัง PE ชนิดทนกรดด่างและการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร มีฝาปิดมิดชิด | 70-80% ของปริมาตรภาชนะ | สถานที่จัดเก็บของเสีย ในสถานที่เก็บรวบรวม ของเสียประจำอาคาร |
| 4 | ของเสียที่มี Hydrocarbon : N,S,P เป็นองค์ประกอบ (Hydrocarbon constant only N,S,P waste) | ถัง PE ชนิดทนกรดด่างและการกัดกร่อน ขนาด 20 ลิตร หรือเก็บไว้ในขวดแก้วมีฝาปิดมิดชิด | 70-80% ของปริมาตรภาชนะ | สถานที่จัดเก็บของเสีย ในสถานที่เก็บรวบรวม ของเสียประจำอาคาร |
| 5 | ของเสียที่เป็นฮาโลเจน(Halogenated hydrocarbon waste) | ถัง PE ชนิดทนกรดด่างและการกัดกร่อน ขนาด 20 ลิตร หรือเก็บไว้ในขวดแก้วมีฝาปิดมิดชิด | 70-80% ของปริมาตรภาชนะ | สถานที่จัดเก็บของเสีย ในสถานที่เก็บรวบรวม ของเสียประจำอาคาร |
| 6 | ของเสียที่ประกอบด้วยโลหะหนัก(Heavy metal containing waste) | ถัง PE ชนิดทนกรดด่างและการกัดกร่อน ขนาด 20 ลิตร หรือเก็บไว้ในขวดแก้วมีฝาปิดมิดชิด | 70-80% ของปริมาตรภาชนะ | สถานที่จัดเก็บของเสีย ในสถานที่เก็บรวบรวม ของเสียประจำอาคาร |
| 7 | ของเสียที่มีสารปรอท ปนเปื้อน (Hg containing waste) | ถัง PE ชนิดทนกรดด่างและการกัดกร่อน ขนาด 20 ลิตร หรือเก็บไว้ในขวดแก้วมีฝาปิดมิดชิด | 70-80% ของปริมาตรภาชนะ | สถานที่จัดเก็บของเสีย ในสถานที่เก็บรวบรวม ของเสียประจำอาคาร |
| 8 | ของเสียที่ประกอบด้วยสาร ก่อมะเร็ง (Casinogenic waste) | ถัง PE ชนิดทนกรดด่างและการกัดกร่อน ขนาด 20 ลิตร หรือเก็บไว้ในขวดแก้วมีฝาปิดมิดชิด | 70-80% ของปริมาตรภาชนะ | สถานที่จัดเก็บของเสีย ในสถานที่เก็บรวบรวม ของเสียประจำอาคาร |

การบันทึกปริมาณของเสีย

ของเสียในห้องปฏิบัติการต่างๆ จะถูกบันทึกลงตารางบันทึกปริมาณของเสียประจำห้องปฏิบัติการ ดังตารางที่ 1  (ภาคผนวก) และจะถูกรวบรวมจัดเก็บที่ห้องจัดเก็บของเสียประจำอาคารพร้อมกับบันทึกปริมาณของเสียแต่ละประเภทดัง ตารางที่ 2-9 (ภาคผนวก)

แผนผังการจัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการ

ขั้นตอนการกำจัดของเสียภายในห้องปฏิบัติการของหน่วยวิจัยฯ คณะทันตแพทยศาสตร์

ของเสียประเภทสารเคมีอันตราย			               ของเสียประเภทชีววัตถุอันตราย

ภาคผนวก

ตารางที่ 1

| ตารางบันทึกปริมาณของเสีย |
| --- |
| ประจำห้องปฏิบัติการ.......................................................... |
|  | ประจำเดือน ...................................................... พ.ศ. ....................................... |  |
| วันที่ | หมายเลข | ประเภทของเสีย | ปริมาณของเสีย (มล.) | ผู้ทิ้งของเสีย | หมายเหตุ |

ตารางที่ 2

| ตารางบันทึกปริมาณของเสียประจำอาคาร |
| --- |
| หมายเลขที่ 1 ของเสียที่เป็นกรด |
|  | ประจำเดือน ..................................................... พ.ศ. ....................................... |  |
| วันที่ | ปริมาณของเสีย (มล.) | สถานที่ | ผู้ส่ง | หมายเหตุ |

ตารางที่ 3

| ตารางบันทึกปริมาณของเสียประจำอาคาร |
| --- |
| หมายเลขที่ 2 ของเสียที่เป็นเบส |
|  | ประจำเดือน ..................................................... พ.ศ. ....................................... |  |
| วันที่ | ปริมาณของเสีย (มล.) | สถานที่ | ผู้ส่ง | หมายเหตุ |

ตารางที่ 4

| ตารางบันทึกปริมาณของเสียประจำอาคาร |
| --- |
| หมายเลขที่ 3 ของเสียที่มีไฮโดรคาร์บอน (C,H,O) เป็นองค์ประกอบ |
|  | ประจำเดือน ..................................................... พ.ศ. ....................................... |  |
| วันที่ | ปริมาณของเสีย (มล.) | สถานที่ | ผู้ส่ง | หมายเหตุ |

ตารางที่ 5

| ตารางบันทึกปริมาณของเสียประจำอาคาร |
| --- |
| หมายเลขที่ 4 ของเสียที่มีไฮโดรคาร์บอน (N,S,P) เป็นองค์ประกอบ |
|  | ประจำเดือน ..................................................... พ.ศ. ....................................... |  |
| วันที่ | ปริมาณของเสีย (มล.) | สถานที่ | ผู้ส่ง | หมายเหตุ |

ตารางที่ 6

| ตารางบันทึกปริมาณของเสียประจำอาคาร |
| --- |
| หมายเลขที่ 5 ของเสียที่เป็นฮาโลเจน |
|  | ประจำเดือน ..................................................... พ.ศ. ....................................... |  |
| วันที่ | ปริมาณของเสีย (มล.) | สถานที่ | ผู้ส่ง | หมายเหตุ |

ตารางที่ 7

| ตารางบันทึกปริมาณของเสียประจำอาคาร |
| --- |
| หมายเลขที่ 6 ของเสียที่มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบ |
|  | ประจำเดือน ..................................................... พ.ศ. ....................................... |  |
| วันที่ | ปริมาณของเสีย (มล.) | สถานที่ | ผู้ส่ง | หมายเหตุ |

ตารางที่ 8

| ตารางบันทึกปริมาณของเสียประจำอาคาร |
| --- |
| หมายเลขที่ 7 ของเสียที่มีสารปรอทเป็นส่วนประกอบ |
|  | ประจำเดือน ..................................................... พ.ศ. ....................................... |  |
| วันที่ | ปริมาณของเสีย (มล.) | สถานที่ | ผู้ส่ง | หมายเหตุ |

ตารางที่ 9

| ตารางบันทึกปริมาณของเสียประจำอาคาร |
| --- |
| หมายเลขที่ 8 ของเสียที่มีสารก่อมะเร็งเป็นส่วนประกอบ |
|  | ประจำเดือน ..................................................... พ.ศ. ....................................... |  |
| วันที่ | ปริมาณของเสีย (มล.) | สถานที่ | ผู้ส่ง | หมายเหตุ |

# Text boxes

สารเคมีไวไฟ

สารเคมีไวไฟพิเศษ

สารเคมีทำปฏิกิริยา

สารเคมีทำปฏิกิริยาพิเศษ

สารเคมีกัดกร่อน

สารเคมีกัดกร่อนพิเศษ

สารเคมีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ของเสียจากห้องปฏิบัติการ

การจัดแยกประเภทของเสียภายในห้องปฏิบัติการ

รวบรวมของเสียภายในห้องปฏิบัติการ

สถานที่จัดเก็บของเสียประจำห้องปฏิบัติการต่างๆ

สถานที่จัดเก็บของเสียในสถานที่เก็บรวบรวมของเสียประจำอาคาร

ส่งกำจัดร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเพื่อกำจัดต่อไป

บรรจุลงในถุงสำหรับขยะติดเชื้อ

มัดด้วยเชือกให้แน่น

บรรจุลงในภาชนะ แยกตาม

ประเภท ปิดฝาให้แน่น

นำส่งไปกำจัดร่วมกับ

ร.พ. ทันตกรรม

เก็บของเสียในสถานที่ที่เหมาะสม

ติดฉลากที่ภาชนะบรรจุ

กรอกแบบฟอร์มการส่งขยะ

ของเสียและเก็บแบบฟอร์มไว้

ที่หน่วย

วิจัยฯ

อบที่ 121 องศาเซลเซียส

ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เวลา 15-30 นาที

ติดฉลากที่ภาชนะบรรจุ

มหาวิทยาลัยประสาน

งานกับองค์กรภายนอกในการ

กำจัดบำบัดของเสียอันตราย

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

กรอกแบบฟอร์มการส่ง

ขยะของเสียและเก็บแบบฟอร์ม

ไว้ที่หน่วยวิจัยฯ

เก็บของเสียในสถานที่เก็บรวบรวมของเสียประจำ

อาคาร

ติดฉลากที่ภาชนะบรรจุ